营鲅行审〔2020〕72号

关于营口经济技术开发区熊岳泽康结石病医院项目环境影响报告表的批复

营口经济技术开发区熊岳泽康结石病医院：

你公司报送的《营口经济技术开发区熊岳泽康结石病医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，批复如下：

一、本项目位于营口市鲅鱼圈区辽南大街南段136-1#，总投资100万元，总占地面积250m2,总建筑面积700m2。本项目为专科医院，医务人员20人，设有床位20张，门诊接待患者5人/天。设有外科科室，为大众提供基本卫生服务。在全面落实《报告表》提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目在建设、运行过程中，要严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期环境保护工作。采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。
    2.加强大气污染防治工作。本项目污水处理间须采取封闭措施，恶臭通过一楼卫生间排风系统最终在楼顶15m高排气筒排放，臭气浓度排放须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值要求。

3.加强水污染防治工作。本项目产生的生活污水和医疗废水须经污水处理站处理后，通过市政污水管网排入城市污水处理厂处理，各项水污染物排放浓度须符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准限值要求，氨氮排放浓度须符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中表2的排入污水处理厂标准限值要求。

4.加强噪声污染防治工作。本项目须选用低噪声设备并合理布局，对产生高噪声的噪声源采取隔声、消声、吸声、减振等综合治理措施，确保厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

5.加强固体废物污染防治工作。本项目生活垃圾定期由环卫部门清运；医疗废物须在暂存间暂存，并委托有资质单位清运处置。污水处理站污泥须经消毒后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。一般固体废弃物管理须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求；危险废物的贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求；污水处理站污泥处置须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准的要求。

6.总量控制指标。

化学需氧量0.1t/a、氨氮0.01t/a。

三、营口经济技术开发区熊岳泽康结石病医院项目环评报告经批准后，如果项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等评价内容发生变更时，应按照法律法规要求，重新履行相关审批程序。

四、工程设计、建设和环境管理中要认真落实环评制度和“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。

五、该项目竣工后，建设单位应按照相关规定，对配套建设的环境保护设施自行组织验收，经验收合格后方可投入使用。

营口市鲅鱼圈区行政审批局

2020年6月16日

营口市鲅鱼圈区行政审批局办公室     2020年6月16日印发